Приложение

к ППССЗ по специальности

27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте

(железнодорожном    транспорте)

РАБОЧАЯ программа

учебной практики

2022

Содержание

1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	4

1.1 Область применения примерной программы	4

1.2 Количество часов на освоение ППССЗ по всем видам практики:	9

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ	10

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ	12

3.1.Тематический план рабочей программы учебной практики	12

3.2  Содержание  учебной практики	15

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	28

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	28

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса	29

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	31

# 1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

## 1.1 Область применения примерной программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствие с ФГОС СПО специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовая подготовка) в части освоения основных видов деятельности (ВД).

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен уметь:

| ВД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| ПМ 01. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики | Практический опыт: - логического анализа работы станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; - построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики. уметь: - читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; - выполнять работы по проектированию отдельных элементов оборудования участка перегона системами интервального регулирования движения поездов; - анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации; - проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; - анализировать результаты комплексного контроля работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; - контролировать работу станционных устройств и систем автоматики; |

| ВД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| ПМ 01. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики | - контролировать работу перегонных систем автоматики; контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; - анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации; выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; - выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования; - проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; - производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики. знать: - логики построения, типовых схемных решений станционных систем автоматики; - принципов построения принципиальных и блочных схем систем автоматизации и механизации сортировочных железнодорожных станций; - принципов осигнализования и маршрутизации железнодорожных станций; - основ проектирования при оборудовании железнодорожных станций устройствами станционной автоматики; - принципов работы станционных систем электрической централизации по принципиальным и блочным схемам; - принципов работы схем автоматизации и механизации сортировочных железнодорожных станций по принципиальным и блочным схемам; - принципов построения кабельных сетей на железнодорожных станциях; - принципов расстановки сигналов на перегонах; - основ проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах; - принципов построения принципиальных схем перегонных систем автоматики; - принципов работы принципиальных схем перегонных систем автоматики; - принципов построения путевого и кабельного планов перегона; -типовых решений построения аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; - структуры и принципов построения микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных станций системами автоматики; -эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами интервального регулирования движения поездов; - эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных станций и перегонов микропроцессорными системами регулирования движения поездов и диагностическими системами. |
| ПМ 02. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики | иметь практический опыт: - технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; - применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов; - выполнения работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной автоматики; - организации работы по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики; - определения экономической эффективности применения устройств автоматики и методов их обслуживания; - выполнения требований технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения; составления и логического анализа монтажных схем устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам. уметь: выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии требованиями технологических процессов; читать монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики; обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики; - осуществлять монтаж и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики; - определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания знать: - технологии обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; - способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики; правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкций, регламентирующих безопасность движения поездов; приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ; методики расчета экономической эффективности применения устройств автоматики и методов их обслуживания; |
| ПМ 03. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики. | иметь практический опыт: - разборки, сборки и регулировки приборов и устройств СЦБ; - измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ; - регулировки и проверки работы устройств и приборов СЦБ. уметь: - измерять параметры приборов и устройств СЦБ; - регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; - анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; - проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств СЦБ. знать: - конструкции приборов и устройств СЦБ; - принципов работы и эксплуатационных характеристик приборов и устройств СЦБ; - технологии разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; - технологии регулировки приборов и устройств СЦБ. |
| ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих | иметь практический опыт: - -технического обслуживания, текущего ремонта, монтажа, регулировки устройств и систем механической и электрической централизации ЖАТ; -технического обслуживания устройств автоблокировки, ремонта, монтажа и регулировки напольных устройств установки и монтажа оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и резервного электропитания. - проведения пусконаладочных работ при установке технических средств сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и резервного электропитания. уметь: - содержать в исправном состоянии, ремонтировать, регулировать, заменять неисправные устройства систем ЖАТ; - производить монтаж механических частей устройств СЦБ в соответствии с утвержденным графиком; - выполнять настройку и регулировку электрических элементов устройств СЦБ; - проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ; - анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ и принимать меры по их устранению; - производить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и сигнализации; - наблюдать за правильной эксплуатацией устройств СЦБ и систем ЖАТ; - соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности; - устанавливать, монтировать и присоединять шкафы ввода блокировки приборов и релейных полок, а также батарейных колодцев; - регулировать различные устройства электросигнализации и сигнальные автоблокировки; - проводить проверку по электрическим схемам; - монтировать муфты, дроссельные клапаны и заземления для всех типов устройств; - прокладывать и разделять сигнальные провода в любых подвидах муфт; - подключать и проверять кабельные жилы с расшивкой и дальнейшей прозвоном. знать: - основ электротехники и электроники; -устройств, правил и норм технического обслуживания, ремонта, монтажа и регулировки механических частей устройства систем ЖАТ; -устройств, принципа действия, технических характеристик и конструктивных особенностей приборов и оборудования СЦБ; -технологии работ по монтажу аппаратуры систем СЦБ и исполнительных устройств; -способов устранения повреждений устройств сигнализации, централизации и блокировки; электрических схем для монтажа оборудования и способы их тестирования; - устройств электроаппаратов, видов крепежа арматуры, типов электро- и пневмоинструментов; - способов проверочных работ и вариантов наладки приборов для автоматических сигнализационных устройств и управления; - последовательности проверки проводки; - правил ведения работ в зонах повышенной опасности; - ТУ на передачу в эксплуатацию инженерных коммуникаций. |

1.2 Количество часов на освоение ППССЗ по всем видам практики:
В рамках освоения ПМ 01. –  36 часов учебная практика - Монтаж электронных устройств; 180 часов учебная практика – Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ;

В рамках освоения ПМ 02  - 108 часов учебная практика – Электромонтажные работы; 36 часов учебная практика - Работа на ЭВМ с программным обеспечением;

В рамках освоения ПМ 03  -  36 часов учебная практика – Разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры СЦБ;

В рамках освоения ПМ 04  -  36 часов учебная практика – Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

# 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ учебной практики

Результатом освоения  программы производственного обучения  является овладение  обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ  по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

- Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики;

- Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики;

- Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики ких систем железнодорожной автоматики;

- Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики |
| ПК 1.1 | Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам |
| ПК 1.2 | Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики |
| ПК 1.3 | Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики |
| Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики |
| ПК 2.1 | Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики |
| ПК 2.2 | Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной автоматики |
| ПК 2.3 | Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики |
| ПК 2.4 | Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики |
| ПК 2.5 | Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания |
| ПК 2.6 | Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения |
| ПК 2.7 | Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по принципиальным схемам |
| Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики ких систем железнодорожной автоматики |
| ПК 3.1 | Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки |
| ПК 3.2 | Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки |
| ПК 3.3 | Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки |
| Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих |
| ПК 4.1 | Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |
| ПК 4.2 | Выполнение работ по профессии Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

# 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

## 3.1.Тематический план рабочей программы учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Наименования тем производственно го обучения | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 | ПМ 01 «Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики» | 1289 | УП 01.01 Монтаж электронных устройств | 36 |
|  |  |  | Тема 1.1 Маркировка радиоэлементов и проверка исправности радиоэлементов | 6 |
|  |  |  | Тема 1.2 Измерения в электронных схемах | 4 |
|  |  |  | Тема 1.3 Способы монтажа | 6 |
|  |  |  | Тема 1.4 Монтаж и наладка электронной схемы | 8 |
|  |  |  | Тема 1.5 Знакомство с микропроцессорной техникой и программаторами | 4 |
|  |  |  | Тема 1.6 Изготовление и отладка устройства на микроконтроллере | 8 |
|  |  |  | УП 01.02 Монтаж устройств СЦБ ЖАТ | 180 |
|  |  |  | Тема 1.1. Монтаж воздушных линий | 10 |
|  |  |  | Тема 1.2. Монтаж кабельных линий | 20 |
|  |  |  | Тема 1.3. Технология ремонта реле и трансмиттеров | 10 |
|  |  |  | Тема 1.4. Монтаж напольного оборудования СЦБ | 30 |
|  |  |  | Тема 1.5. Монтаж релейных шкафов РШ и аппаратуры переездной сигнализации | 40 |
|  |  |  | Тема 1.6. Сборка стрелочной гарнитуры, установка и монтаж стрелочных электроприводов | 30 |
|  |  |  | Тема 1.7. Внутрипостовой монтаж устройств ЭЦ | 40 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 | ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)» | 750 | УП 02.01 Электромонтажные работы | 108 |
|  |  |  | Тема 2.1. Вводное занятие | 2 |
|  |  |  | Тема 2.2. Провода, шнуры, кабели, шины для внутренней электропроводки | 6 |
|  |  |  | Тема 2.3. Электромонтажный инструмент и приспособления | 6 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тема 2.4. Основное оборудование осветительных установок | 20 |
|  |  |  | Тема 2.5. Разделка соединений, ответвлений и оконцовывание проводов и шнуров | 20 |
|  |  |  | Тема 2.6. Пайка электромонтажных соединений | 12 |
|  |  |  | Тема 2.7. Устройство и монтаж осветительных электропроводок | 24 |
|  |  |  | Тема 2.8. Контрольные и измерительные приборы | 2 |
|  |  |  | Тема 2.9. Устройство и монтаж основного оборудования силовых электроустановок | 16 |
|  |  |  | УП . 02.02 (работа на ЭВМ с программным обеспечением) | 36 |
|  |  |  | Тема 2.1 Текстовые и графические редакторы | 12 |
|  |  |  | Тема 2.2 Автоматизация рабочего места электромеханика | 24 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | ПМ 03. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики ких систем железнодорожной автоматики | 371 | УП.03.01 Разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры СЦБ | 36 |
|  |  |  | Тема 3.1 Внешний осмотр и наружная чистка реле | 4 |
|  |  |  | Тема 3.2. Вскрытие реле и внутренний осмотр реле | 2 |
|  |  |  | Тема 3.3 Ремонт контактной системы | 4 |
|  |  |  | Тема 3.4 Ремонт и регулировка магнитной системы | 4 |
|  |  |  | Тема 3.5 Регулировка контактной системы | 4 |
|  |  |  | Тема 3.6 Проверка параметров обмоток реле | 6 |
|  |  |  | Тема 3.7 Проверка электрических и временных параметров. | 8 |
|  |  |  | Тема 3.8 Заполнение этикетки и контрольная проверка | 2 |
|  |  |  | Тема 3.9 Закрытие реле и клеймение реле | 2 |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1 ПК 4.2 | ПМ.04. 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих | 123 | УП 04.01 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ | 36 |
|  |  |  | Тема 4.1 Ознакомление с организацией ремонтных работ в хозяйстве автоматики и телемеханики | 2 |
|  |  |  | Тема 4.2 Электромонтажные операции с проводами и кабелями. Пайка. Лужение. | 6 |
|  |  |  | Тема 4.3 Работа со стрелочными электроприводами, гарнитурами и контрольными замками. | 10 |
|  |  |  | Тема 4.4 Сборка электрических цепей по монтажным схемам. Проверка работы выполненной схемы. | 10 |
|  |  |  | Тема 4.5«Прозвонка» цепей для обнаружения и устранения неисправностей. | 8 |

## 3.2  Содержание  учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ 01 «Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики» |  |  |
| УП 01.01 Монтаж электронных устройств | 36 |
| Тема 1.1 Маркировка радиоэлементов и проверка исправности радиоэлементов | Виды работ: умение пользоваться справочной литературой; определение параметров радиоэлементов по маркировке; определение выводов полупроводниковых приборов; измерение параметров п/п приборов.; измерение параметров радиоэлементов с помощью измерительных приборов; использование RLC-метра (моста) для определения параметров резисторов, конденсаторов и индуктивностей; определение работоспособности трансформаторов. |  |
|  | Содержание: | 6 |
|  | Конструкция и маркировка радиоэлементов российского производства. Понятие о маркировке иностранных деталей. | 2 |
|  | Цоколевка (выводы) полупроводниковых приборов. | 2 |
|  | Практическое определение типов и параметров радиодеталей по их маркировке. | 2 |
| Тема 1.2 Измерения в электронных схемах | Виды работ: измерение напряжений и токов в работающих схемах с помощью мультиметров; измерение параметров сигналов с помощью осциллографа, частотомера, фазометра, милливольтметра и т.д. |  |
|  | Содержание | 4 |
|  | Правила пользования мультиметром, генераторами, осциллографом. | 2 |
|  | Измерение параметров радиоэлементов с помощью простых измерительных приборов (авометр, мультиметр). | 2 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.3 Способы монтажа | Виды работ: Ознакомление с различными видами монтажа. Разводка и изготовление печатной платы для электронного блока или устройства. |  |
|  | Содержание | 6 |
|  | Общие сведения о печатном и навесном монтаже. Конструкции монтажных плат. Технология изготовления монтажных плат. | 2 |
|  | Размещение радиоэлементов на монтажной плате. Схема соединения радиодеталей и трассировка проводов. Таблица соединений радиоэлементов. | 2 |
|  | Компоновка радиоэлементов на печатных платах. Особенности соединения радиоэлементов и интегральных микросхем с печатной платой. Особенности двусторонних печатных плат. | 2 |
| Тема 1.4 Монтаж и наладка электронной схемы | Виды работ: Отбор, проверка радиоэлементов и их монтаж на изготовленную плату; сборка электронных схем усилителей, триггеров, мультивибраторов, генераторов НЧ и других электронных схем на дискретных и интегральных элементах. Визуальная и приборная проверка правильности монтажа. |  |
|  | Содержание | 8 |
|  | Инструменты и приспособления для монтажа. Подготовка радиоэлементов и плат к монтажу. | 2 |
|  | Приемы монтажа плат навесного монтажа с помощью шаблонов и печатных плат. | 4 |
|  | Защита мест соединения от коррозии. Проверка работоспособности схемы — испытание. | 2 |
| Тема 1.5 Знакомство с микропроцессорной техникой и программаторами | Виды работ: ознакомление с существующими моделями микроконтроллеров и способами их программирования; ознакомление с работой программатора и способами записи программы в микроконтроллер. |  |
|  | Содержание | 4 |
|  | Модели микроконтроллеров и способы их программирования | 2 |
|  | Работа программатора и способы записи программы в микроконтроллер | 2 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.6 Изготовление и отладка устройства на микроконтроллере | Виды работ: Написание программы, разводка платы и монтаж устройства на микроконтроллере; Проверка работоспособности устройства и отладка программы. |  |
|  | Содержание | 8 |
|  | Разработка принципиальной схемы микропроцессорного устройства (по указанию преподавателя), например, КПТ на микропроцессоре. | 2 |
|  | Составление алгоритма работы устройства. Написание программы. | 1 |
|  | Сборка устройства на печатной плате-нулёвке. | 2 |
|  | Программирование микропроцессора. | 2 |
|  | Проверка работоспособности устройства и отладка программы. | 1 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |
| УП 01.02 Монтаж устройств СЦБ ЖАТ | 180 |
| Тема 1.1. Монтаж воздушных линий | Виды работ: оснастка опоры на макете или на учебном полигоне с воздушной линией СЦБ; вязка линейного провода на изоляторе: промежуточная, угловая, концевая, рессорная. |  |
|  | Содержание: | 10 |
|  | Оснастка опор. Последовательность подготовительных операций для оснастки деревянных и железобетонных опор. Технологические процессы при оснастке опор. | 2 |
|  | Подвеска и крепление проводов на опорах. Механизмы и оборудование, применяемые при подвеске проводов. Приемы и правила работы. | 4 |
|  | Способы регулировки стрелы провеса провода. Способы и приемы соединения и отпайки линейных проводов. | 2 |
|  | Способы вязки проводов. Правила техники безопасности. | 2 |
| Тема 1.2. Монтаж кабельных линий | Виды работ: практическое изучение конструкции кабеля на учебных экспонатах; прошивка кабельной трассы по кабельному плану с привязкой к контрольным точкам; рытье траншеи и укладка кабеля с защитой; электрические испытания кабеля с помощью мегаомметра и прозвонка кабеля; разделка кабеля в кабельных муфтах, ящиках и путевых коробках. |  |
|  | Содержание: | 20 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с конструкцией сигнальных и силовых кабелей и кабельной арматуры, применяемых при монтаже устройств СЦБ. Конструкция кабельных муфт. | 4 |
|  | Материалы, применяемые при монтаже кабелей. Прокладка кабельной трассы по кабельному плану. Рытье траншеи в грунтах различной сложности. Укладка кабеля в траншею и его защита. | 6 |
|  | Приемы измерения сопротивления изоляции между жилами и оболочкой, омического сопротивления жил, отсутствия замыкания между жилами, контроля жил и оболочки на целостность, прозвонка жил. Способы определения мест повреждения кабеля. Приборы для проверки и испытания кабелей. | 4 |
|  | Технологический процесс и приемы работы при монтаже кабельной арматуры: установка кабельных муфт, стоек, кабельных ящиков, путевых коробок. Последовательность и приемы работы при разделке кабеля в кабельной арматуре. Маркировка кабелей и жил. Техника безопасности. | 6 |
| Тема 1.3. Технология ремонта реле и трансмиттеров | Виды работ: разборка реле, чистка и регулировка контактов, сборка, проверка механических и электрических параметров реле; разборка трансмиттера, чистка, регулировка и сборка, проверка электрических параметров кодов трансмиттера КПТШ. |  |
|  | Содержание: | 10 |
|  | Конструктивные особенности реле и трансмиттеров различных типов. | 2 |
|  | Технологическая последовательность разборки, регулировки и сборки реле и трансмиттеров. | 4 |
|  | Инструменты, приспособления и приборы для ремонта, регулировки и проверки параметров. | 4 |
| Тема 1.4. Монтаж напольного оборудования СЦБ | Виды работ: изготовление по шаблону жгута для включения светофора; монтаж путевой коробки; установка рельсовых соединителей, подключение дроссель-трансформаторов к рельсам. |  |
|  | Содержание: | 30 |
|  | Монтаж аппаратуры рельсовой цепи с изолирующими стыками и бесстыковой. | 10 |
|  | Монтажные схемы светофоров и маршрутных указателей. | 10 |
|  | Размещение и установка напольного оборудования — путевые коробки и ящики, муфты, датчики, напольные камеры, УКСПС. | 10 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.5. Монтаж релейных шкафов РШ и аппаратуры переездной сигнализации | Виды работ: по заданной принципиальной схеме составить комплектацию и расположить аппаратуру РШ; по заданной принципиальной. |  |
|  | Содержание: | 40 |
|  | Конструкция релейных шкафов. Размещение аппаратуры в РШ. Комплектация аппаратуры сигнальной установки. | 8 |
|  | Алгоритм составления монтажной схемы РШ. | 4 |
|  | Последовательность монтажных работ в РШ. | 4 |
|  | Монтаж аппаратуры переезда — сигнальные приборы, заградительный брус, щиток управления переездной сигнализацией. | 16 |
|  | Пуско-наладочные операции при включении РШ. | 8 |
| Тема 1.6. Сборка стрелочной гарнитуры, установка и монтаж стрелочных электроприводов | Виды работ: разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма стрелочного электропривода; изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки и его монтаж; монтаж стрелочной гарнитуры и установка электропривода; монтаж путевой коробки стрелочного электропривода. |  |
|  | Содержание: | 30 |
|  | Стрелочная гарнитура. Порядок сборки и регулировки стрелочной гарнитуры. | 4 |
|  | Правила и последовательность установки стрелочного электропривода на стрелке. | 6 |
|  | Монтажная схема электропривода, путевой коробки и маневровой колонки | 4 |
|  | Последовательность разборки, сборки и регулировки механической части стрелочного электропривода. Проверка работы стрелочного электропривода на замыкание стрелки, фрикцию и отжим. | 16 |
| Тема 1.7. Внутрипостовой монтаж устройств Электрической централизации ЭЦ | Виды работ: составление комплектовочной ведомости-схемы стативов; монтажной схемы статива (полки), панели с предохранителями, панели пульта-табло, пульта-манипулятора; способы монтажа по монтажным схемам; прокладка и разделка внутрипосювых кабелей. |  |
|  | Содержание: | 40 |
|  | Типы стативов и пультов управления, особенности их комплектации. | 6 |
|  | Условно-графические обозначения в монтажных схемах поста ЭЦ. | 4 |
|  | Монтажные схемы пультов управления, пультов-манипуляторов и табло. | 6 |
|  | Межаппаратный внутрипостовой монтаж. Монтаж кабелей на посту ЭЦ. Кроссовый монтаж. | 24 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |
| УП 02.01 Электромонтажные работы | 108 |
| Тема 2.1. Вводное занятие | Виды работ: Включение и отключение электроустановок; прием и сдача рабочего места; ответы на вопросы по технике безопасности и доврачебной помощи пострадавшему током. |  |
|  | Содержание: | 2 |
|  | Задачи электромонтажной практики. Ознакомление с программой обучения электромонтажным работам. Организация рабочего места. Основные термины и определения, тип исполнения электрооборудования. Средства индивидуальной защиты персонала от поражения электрическим током. Основные сведения по технике безопасности. Действие электрического тока на организм. Защитные устройства в электроустановках. Первая медицинская помощь пострадавшему. Правила поведения студентов в мастерских и на производстве. | 2 |
| Тема 2.2. Провода, шнуры, кабели, шины для внутренней электропроводки | Виды работ: ознакомление с конструкцией проводов, шнуров и кабелей. |  |
|  | Содержание: | 6 |
|  | Общие сведения о проводе, электрическом шнуре, кабеле. Тип, марки и область применения установочных проводов и шнуров. Силовые кабели для электроустановок. Медные и алюминиевые шины в токораспределительных установках. | 6 |
| Тема 2.3. Электромонтажный инструмент и приспособления | Виды работ: выполнение соединения скруткой однопроволочных и многопроволочных медных жил; бандажной скрутки однопроволочных медных жил; ответвлений и соединений однопроволочных медных жил. |  |
|  | Содержание: | 6 |
|  | Назначение и конструкция электромонтажного инструмента и приспособлений. Ручной монтажный инструмент — кусачки (боковые и торцевые), плоскогубцы, круглогубцы, пинцеты, монтерский нож, отвертки и т.п. Электрифицированный инструмент — электросверлилки (дрели), бороздофрезы. Размещение инструмента на рабочем месте и в переносном инструментальном ящике. Приемы пользования инструментами и приспособлениями. | 6 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Тема 2.4. Основное оборудование осветительных установок | Виды работ: ознакомление с конструкцией электроустановочных и электромонтажных изделий, разборка, ремонт и сборка. |  |
|  | Содержание: | 20 |
|  | Электроустановочные и электромонтажные изделия и материалы. Изоляционные изделия и материалы; их конструкция, назначение и область применения. | 10 |
|  | Осветительные приборы — лампы накаливания и люминесцентные, осветительная арматура, выключатели, штепсельные розетки и вилки, комбинированные устройства (блоки), предохранители и автоматы, электрические счетчики, групповые и распределительные щитки, крепежные детали и конструкции. | 10 |
| Тема 2.5. Разделка соединений, ответвлений и оконцовывание проводов и шнуров | Виды работ: подсоединение разделанных проводов к различным электроустановочным и осветительным приборам. |  |
|  | Содержание: | 20 |
|  | Требования к электрическим контактам. Правила разделки и маркировки проводов и шнуров. | 6 |
|  | Оконцовывание проводов и шнуров для присоединения к контактным выводам электрооборудования (под штырь, петлей, наконечниками). Соединение и ответвление трех и более жил проводов и шнуров скруткой и винтовыми соединениями. | 12 |
|  | Опрессовка контактных соединений и ответвлений | 2 |
| Тема 2.6. Пайка электромонтажных соединений | Виды работ: соединение и ответвление отрезов проводов методом пайки; оконцовывание проводов с применением наконечников и петель, с опайкой наконечников и петель; разборка, ремонт и сборка паяльника. |  |
|  | Содержание: | 12 |
|  | Назначение пайки в электромонтажных соединениях. Виды паяльников по способу нагрева. | 2 |
|  | Устройство электропаяльника. Припои и флюсы, их виды и назначение для процесса пайки. Организация рабочего места. | 4 |
|  | Подготовка паяльника к работе. Технология лужения и пайки проводов при соединении. Правила техники безопасности. | 6 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Тема 2.7. Устройство и монтаж осветительных электропроводок | Виды работ: составление электрических схем электропроводки по заданному плану помещения (макету); монтаж электропроводки по составленным схемам на макете. |  |
|  | Содержание: | 24 |
|  | Типы электрических схем — структурная, принципиальная (полная), функциональная, соединительная (монтажная), подключения, расположения и совмещенные. Условные графические обозначения в электрических схемах. | 4 |
|  | Виды электропроводок. Электрическое освещение. Схемы включения ламп накаливания и люминесцентных. Технологическая последовательность монтажа электропроводки. Правила выполнения открытых и скрытых проводок. | 10 |
|  | Монтаж светильников и электроустановочных изделий. Эксплуатация электропроводок и осветительного оборудования. Техника безопасности. | 10 |
| Тема 2.8. Контрольные и измерительные приборы | Виды работ: измерение сопротивления тока, напряжения сопротивления элементов схем электрической цепи; прозвонка жил силового кабеля. |  |
|  | Содержание: | 2 |
|  | измерение сопротивления тока, напряжения сопротивления элементов схем электрической цепи; прозвонка жил силового кабеля. | 2 |
| Тема 2.9. Устройство и монтаж основного оборудования силовых электроустановок | Виды работ: составление принципиальной и монтажной схем управления электродвигателями; монтаж на макете схемы управления электрическими двигателями. |  |
|  | Содержание: | 16 |
|  | Трехфазные асинхронные электродвигатели; способы включения и коммутации. Схемы управления электродвигателями переменного и постоянного тока. | 8 |
|  | Элементы управления — рубильники, переключатели, электромеханические и тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели. Реверсирование. Схемы защиты. | 8 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |
| УП . 02.02 (работа на ЭВМ с программным обеспечением) | 36 |
| Тема 2.1 Текстовые и графические редакторы | Виды работ: создание делового документа, таблицы с подсчетом необходимых величин по формулам, чертежа и рисунка по заданию, программы отображения расчетов на диаграммах и графиках; построение графиков физических процессов по заданным параметрам. |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание: | 12 |
|  | Текстовый и графический редактор Word, редактор формул, вставка объектов, таблиц, графиков. | 2 |
|  | Текстовый редактор Excel, создание таблиц, графиков, диаграмм, многолистовой книги. | 2 |
|  | Графический и текстовый редактор Paint: создание схем, рисунков, диаграмм. | 2 |
|  | Средства графики PhotoShop (возможны и другие). | 2 |
|  | Конструирование и перенос данных между редакторами программ. | 2 |
|  | Обмен информацией по локальным сетям между ПК. | 2 |
| Тема 2.2 Автоматизация рабочего места электромеханика | Виды работ: проектирование станционных устройств автоматики по программе АРМ-ДИАЛОГ; поиск отказов по программе АОС-ШЧ, управление устройствами по программе АРМ-ДИАЛОГ. |  |
|  | Содержание: | 24 |
|  | Обучающие, тестирующие и контролирующие программы АОС автоматики и телемеханики: |  |
|  | Электропривод централизованной стрелки | 2 |
|  | Пятипроводная схема управления стрелкой | 2 |
|  | Станционные рельсовые цепи переменного тока 25 Гц с путевым реле ДСШ -13 | 2 |
|  | Станционные тональные рельсовые цепи | 2 |
|  | Схема управления станционными светофорами | 2 |
|  | Числовая кодовая автоблокировка | 2 |
|  | Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями | 2 |
|  | Четырехпроводная схема смены направления движения | 2 |
|  | Поиск отказов в пятипроводной схеме перевода стрелки | 2 |
|  | Поиск отказов в схемах управления станционными светофорами | 2 |
|  | Поиск отказов устройств числовой кодовой автоблокировке | 2 |
|  | Поиск отказов в схеме смены направления движения | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ПМ 03 «Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)». |  |  |
| УП 03.01 Учебная практика (разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры СЦБ) | 36 |
| Тема 3.1. Внешний осмотр и наружная чистка реле | Виды работ: проверка наличие клейма, этикетки, маркировки завода-изготовителя. Удаление снаружи реле пыли и грязи, следы окисления и коррозии на гайках и контактных стержнях, ярме и сердечнике. Проверка катушек. |  |
|  | Содержание: | 4 |
|  | Общие сведения о реле. Организация рабочего места электромеханика РТУ. Задачи учебной практики. Техника безопасности при выполнении работ. Противопожарные мероприятия, санитария и личная гигиена. | 4 |
| Тема 3.2. Вскрытие реле и внутренний осмотр | Виды работ: удаление мастики из пломбировочных гнезд, снятие кожуха и уплотняющей прокладки. Чистка пломбировочных отверстий, стяжных болтов и гаек. Проверка отсутствия механических повреждений (сколов, трещин) кожуха, плотность прижатия кожуха к основанию. |  |
|  | Содержание: | 2 |
|  | Общие сведения о реле. Устройство и принцип действия реле. Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов. | 2 |
| Тема 3.3. Ремонт контактной системы | Виды работ: чистка контактной системы, выравнивание арматуры контактов, Проверка литцы и пайки |  |
|  | Содержание: | 4 |
|  | Общие сведения о реле. Устройство и принцип действия реле. Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов. Техника безопасности при выполнении работ. | 4 |
| Тема 3.4. Ремонт и регулировка магнитной системы | Виды работ: Чистка элементов магнитной системы. Проверка свободности перемещения якоря и грузов. Регулировка зазоров между грузами и ограничителем в горизонтальной и вертикальной плоскостях за счет изгиба ограничителя. |  |
|  | Содержание: | 4 |
|  | Общие сведения о реле. Устройство и принцип действия реле. Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов. Техника безопасности при выполнении работ. | 4 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Тема 3.5. Регулировка контактной системы | Виды работ: Регулировка контактов реле в соответствии с нормами. |  |
|  | Содержание: | 4 |
|  | Общие сведения о реле. Устройство и принцип действия реле. Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов. Техника безопасности при выполнении работ. | 4 |
| Тема 3.6. Проверка параметров обмоток реле | Виды работ: отработка рабочих навыков в режиме измерения сопротивления обмоток реле. |  |
|  | Содержание: | 6 |
|  | Общие сведения о реле. Устройство и принцип действия реле. Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов. Техника безопасности при выполнении работ. | 6 |
| Тема 3.7. Поверка электрических и временных параметров. | Виды работ: отработка рабочих навыков в режиме измерения электрических и временных параметров. |  |
|  | Содержание: | 8 |
|  | Общие сведения о реле. Устройство и принцип действия реле. Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов. Техника безопасности при выполнении работ. | 8 |
| Тема 3.8. Заполнение этикетки контрольная проверка | Виды работ: Отработка рабочих навыков заполнения этикетки, проверки правильность сборки реле, крепление всех деталей, качество пайки, соответствие механических и электрических параметров данным технологической карты. |  |
|  | Содержание: | 2 |
|  | Общие сведения о реле. Устройство и принцип действия реле. Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов. Техника безопасности при выполнении работ. | 2 |
| Тема 3.9. Закрытие и клеймение реле | Виды работ: Отработка рабочих навыков при закрытии и клеймении реле |  |
|  | Содержание: | 2 |
|  | Общие сведения о реле. Устройство и принцип действия реле. Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов. Техника безопасности при выполнении работ. | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| УП.04.01 Учебная практика (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ) | 36 |
| Тема 4.1. Ознакомление с организацией ремонтных работ в хозяйстве автоматика и телемеханика | Виды работ: ознакомление с планами – графиками технологического процесса технического обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ; отработка рабочих навыков при проведении измерений в соответствии с ТНК и оформлении результатов работы. |  |
|  | Содержание: | 2 |
|  | Основные обязанности электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. Действующие нормативные документы, регламентирующие порядок выполнения процессов технического обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ. Организации процессов технического обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ. | 2 |
| Тема 4.2. Электромонтажные операции с проводами и кабелями. Пайка. Лужение. | Виды работ: практическое изучение конструкции кабеля на учебных экспонатах; прошивка кабельной трассы по кабельному плану с привязкой к контрольным точкам; рытье траншеи и укладка кабеля с защитой; электрические испытания кабеля с помощью мегаомметра и прозвонка кабеля; разделка кабеля в кабельных муфтах, ящиках и путевых коробках. |  |
|  | Содержание: | 6 |
|  | Материалы, применяемые при монтаже кабелей. Прокладка кабельной трассы по кабельному плану. Рытье траншеи в грунтах различной сложности. Укладка кабеля в траншею и его защита. | 2 |
|  | Приемы измерения сопротивления изоляции между жилами и оболочкой, омического сопротивления жил, отсутствия замыкания между жилами, контроля жил и оболочки на целостность, прозвонка жил. Способы определения мест повреждения кабеля. Приборы для проверки и испытания кабелей. | 2 |
|  | Технологический процесс и приемы работы при монтаже кабельной арматуры: установка кабельных муфт, стоек, кабельных ящиков, путевых коробок. Последовательность и приемы работы при разделке кабеля в кабельной арматуре. Маркировка кабелей и жил. Техника безопасности. | 2 |
| Тема 4.3. Работа со стрелочными электроприводами | Виды работ: разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма стрелочного электропривода; изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки и его монтаж; монтаж стрелочной гарнитуры и установка электропривода. |  |

Окончание

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание: | 10 |
|  | Стрелочная гарнитура. Порядок сборки и регулировки стрелочной гарнитуры. | 2 |
|  | Правила и последовательность установки стрелочного электропривода на стрелке. | 4 |
|  | Последовательность разборки, сборки и регулировки механической части стрелочного электропривода. Проверка работы стрелочного электропривода на замыкание стрелки, фрикцию и отжим. | 4 |
| Тема 4.4. Сборка электрических цепей по монтажным схемам. Проверка работы выполненной схемы | Виды работ: изготовление по шаблону жгута для включения светофора; монтаж путевой коробки; установка рельсовых соединителей, подключение дроссель-трансформаторов к рельсам; монтаж путевой коробки стрелочного электропривода. |  |
|  | Содержание: | 10 |
|  | Монтажная схема электропривода, путевой коробки и маневровой колонки | 2 |
|  | Монтаж аппаратуры рельсовой цепи с изолирующими стыками и бесстыковой. | 4 |
|  | Монтажные схемы светофоров и маршрутных указателей. | 4 |
| Тема 4.5. «Прозвонка» цепей для обнаружения и устранения неисправностей | Виды работ: электрические испытания кабеля с помощью мегаомметра и прозвонка цепей |  |
|  | Содержание: | 8 |
|  | Приемы измерения сопротивления изоляции между жилами и оболочкой, омического сопротивления жил, отсутствия замыкания между жилами, контроля жил и оболочки на целостность, прозвонка жил. Способы определения мест повреждения кабеля. Приборы для проверки и испытания кабелей. | 8 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета «Охрана труда»; электромонтажных мастерских; монтажа электронных устройств, монтажа устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и  железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), полигона по техническом

обслуживанию устройств железнодорожной автоматики.

Оборудование учебного кабинета «Охрана труда» и его рабочих мест:

– электрозащитные средства до и выше 1000 В;

– средства индивидуальной защиты;

– знаки и плакаты по электробезопасности;

– комплект учебно-методической документации;

– наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам защиты от поражения электрическим током);

– тренажер-манекен для проведения реанимационных мероприятий.

Технические средства обучения:

– компьютеры;

– лицензионное программное обеспечение, позволяющее просматривать видеофильмы и презентации по обеспечению безопасных условий работы в электроустановках;

– мультимедийное оборудование;

– проекционный экран;

– оргтехника;

– телевизор.

Оборудование рабочих мест слесарно – механических мастерских:

- рабочие места, оснащенные для выполнения работ;

- инструмент, оборудование и материалы для выполнения работ;

- учебно-методическая литература;

- наглядные пособия.

- заготовки.

Оборудование электромонтажной мастерской и ее рабочих мест:

- рабочие места, оснащенные для выполнения работ;

- инструмент, оборудование и материалы для выполнения работ;

- учебно-методическая литература;

- наглядные пособия.

Оборудование мастерской по монтажу электронных устройств и ее рабочих мест:

- рабочие места, оснащенные для выполнения монтажных работ;

- инструмент, оборудование и материалы для выполнения монтажных работ;

- мост измерения RLC Е7-11,  вольтметр В3-57, генератор звуковой Г3-118, генератор ВЧ Г4-158, измеритель нелинейных искажений С6-5, осциллограф С1-65, блок питания 0-30В, мультиметр.

- учебно-методическая литература;

- наглядные пособия.

Оборудование мастерской по монтажу устройств СЦБ и ее рабочих мест и ее рабочих мест:

- рабочие места, оснащенные для выполнения монтажных работ;

- инструмент, оборудование и материалы для выполнения монтажных работ;

- учебно-методическая литература;

- наглядные пособия.

Оборудование полигона по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики и его рабочих мест:

- макеты устройств систем СЦБ и ЖАТ;

- измерительные приборы и инструмент, необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию и

- ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ;

- индивидуальные средства защиты, сигнальные жилеты.

## 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по  междисциплинарным курсам профессионального модуля:

- высшее образование, соответствующее профессиональному циклу дисциплин по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте);

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы — прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной и производственной практикой:

Инженерно-педагогический состав:

- высшее образование, соответствующее профилю специальности;

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы — прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Мастера:

- среднее профессиональное образование;

- наличие квалификационного разряда не ниже 5-го;

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы — прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4.3 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Войнов С.А.  Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 108 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/230312/ - ЭБ «УМЦ ЖДТ».

- Д.В. Шалягин  Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте: учебник: в трех частях / Д.В. Шалягин, А.В. Горелик, Ю.Г. Боровков; под ред. Д.В. Шалягина. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 278 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/232066/ - ЭБ «УМЦ ЖДТ».

- Д.В. Шалягин Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте: учебник: в трех частях / Д.В. Шалягин, А.В. Горелик, Ю.Г. Боровков, А.А. Волков; под ред. Д.В. Шалягина. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 424 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/232065/ - ЭБ «УМЦ ЖДТ».

Дополнительные источники:

- Инструкция по технической обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки. Утверждена и введена в действие распоряжением ОАО «РЖД» № 3168 от  30 декабря 2015 г.

- Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11. утв. и введена в действие распоряжением ОАО «РЖД» от  20 сентября 2011 г. № 2055р.

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ № 286 от 21 декабря 2010 г.

- Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации – приложение № 7 к ПТЭ, утверждена приказом Министерства транспорта РФ № 162 от 04 июня 2012г.

- Журнал «Автоматика, связь, информатика». Форма доступа - портал
корпоративных журналов ОАО «РЖД»: http://www.zdr-journal.ru /index.php/mag_info.

- Журнал «Железные дороги мира». Форма доступа — портал корпоративных журналов ОАО «РЖД»: http://www.zdr-journal.ru/index.php/mag_info.

Компьютерные программы

- ПТЭ, ИСИ, ИДП. М.: УМК МПС России, 1997.

- Сигнализация. М.: УМК МПС России, 2000.

- Прием и отправление поездов (в условиях нормальной работы устройств СЦБ). М.: УМК МПС России, 2002.

- Прием и отправление поездов (в условиях  нарушения нормальной работы устройств СЦБ). М.: УМК МПС России, 2003.

- Конструкция и техническое обслуживание электроприводов стрелочных переводов, УМЦ ЖДТ – 2004

- АОС – ШЧ, ПГУПС, 2010г.

# 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВД 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики |
| ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам | Практический опыт: логического анализа работы станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. умение: - читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; - выполнять работы по проектированию отдельных элементов оборудования участка перегона системами интервального регулирования движения поездов; - анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации; - проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; - анализировать результаты комплексного контроля работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики. знание: - логики построения, типовых схемных решений станционных систем автоматики; - принципов построения принципиальных и блочных схем систем автоматизации и механизации сортировочных железнодорожных станций; - принципов осигнализования и маршрутизации железнодорожных станций; - основ проектирования при оборудовании железнодорожных станций устройствами станционной автоматики; | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - принципов работы станционных систем электрической централизации по принципиальным и блочным схемам; - принципов работы схем автоматизации и механизации сортировочных железнодорожных станций по принципиальным и блочным схемам; - принципов построения кабельных сетей на железнодорожных станциях; - принципов расстановки сигналов на перегонах; - основ проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах; - принципов построения принципиальных схем перегонных систем автоматики; - принципов работы принципиальных схем перегонных систем автоматики; - принципов построения путевого и кабельного планов перегона; -типовых решений построения аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; - структуры и принципов построения микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики. |  |
| ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики | Практический опыт: - логического анализа работы станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. умение: - контролировать работу станционных устройств и систем автоматики; - контролировать работу перегонных систем автоматики; контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; - анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации. знание: алгоритма функционирования станционных систем автоматики; - алгоритма функционирования перегонных систем автоматики; -алгоритмы функционирования микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики | Практический опыт: -построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики. умение: выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; - выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования; - проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; - производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики. знание: эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных станций системами автоматики; -эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами интервального регулирования движения поездов; - эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных станций и перегонов микропроцессорными системами регулирования движения поездов и диагностическими системами. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ВД 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики |
| ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики | Практический опыт: - технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. Умения: - выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии требованиями технологических процессов; - читать монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики; - обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Знания: - технологии обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; - способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики; - правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкций, регламентирующих безопасность движения поездов. |  |
| ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной автоматики. | Практический опыт: - выполнения работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной автоматики; - применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. Умения: - выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной автоматики; - читать монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики; обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. Знания: - технологии обслуживания и ремонта устройств электропитания систем железнодорожной автоматики; - способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики; - правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкций, регламентирующих безопасность движения поездов. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики | Практический опыт: - выполнения работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики; - применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. Умения: - выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики; - читать монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | систем железнодорожной автоматики; - обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики Знания: - технологии обслуживания и ремонта линий железнодорожной автоматики; - правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкций, регламентирующих безопасность движения поездов. |  |
| ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики. | Практический опыт: - организации работы по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики; - применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. Умения: - читать монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики; - осуществлять монтаж и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики; - обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. Знания: - приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; - особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ; - правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкций, регламентирующих безопасность движения поездов. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания. | Практический опыт: определения экономической эффективности применения устройств автоматики и методов их обслуживания. Умения: - определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания; - выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии с требованиями технологических процессов; | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. Знания: - методики расчета экономической эффективности применения устройств автоматики и методов их обслуживания; - технологии обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; - правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов. |  |
| ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. | Практический опыт: - выполнения требований технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения; - применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. Умения: - обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. Знания: - правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по принципиальным схемам | Практический опыт: составления и логического анализа монтажных схем устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам. Умения: - обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. Знания: - правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ВД 03. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки | Практический опыт: - разборки, сборки и регулировки приборов и устройств СЦБ. Умения: - измерять параметры приборов и устройств СЦБ; | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
|  | - регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; - анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ. Знания: - конструкции приборов и устройств СЦБ; - принципов работы и эксплуатационных характеристик приборов и устройств СЦБ; - технологии разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; технологии регулировки приборов и устройств СЦБ. |  |
| ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки | Практический опыт: - измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ. Умения: - измерять параметры приборов и устройств СЦБ; - регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; - анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ. Знания: - конструкции приборов и устройств СЦБ; - принципов работы и эксплуатационных характеристик приборов и устройств СЦБ - технологии разборки и сборки приборов и устройств СЦБ. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки | Практический опыт: - регулировки и проверки работы устройств и приборов СЦБ. Умения: - регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; - анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; - проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | СЦБ. Знания: - конструкции приборов и устройств СЦБ; - технологии разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; технологии ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ. |  |
| ВД 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих |
| ПК 4.1. Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | Практический опыт: -технического обслуживания, текущего ремонта, монтажа, регулировки устройств и систем механической и электрической централизации ЖАТ; -технического обслуживания устройств автоблокировки, ремонта, монтажа и регулировки напольных устройств. Умения: - содержать в исправном состоянии, ремонтировать, регулировать, заменять неисправные устройства систем ЖАТ; - производить монтаж механических частей устройств СЦБ в соответствии с утвержденным графиком; - выполнять настройку и регулировку электрических элементов устройств СЦБ; - проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ; - анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ и принимать меры по их устранению; - производить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и сигнализации; - наблюдать за правильной эксплуатацией устройств СЦБ и систем ЖАТ; - соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности. Знания: -основ электротехники и электроники; -устройств, правил и норм технического обслуживания, ремонта, монтажа и регулировки механических частей устройства систем ЖАТ; | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | -устройств, принципа действия, технических характеристик и конструктивных особенностей приборов и оборудования СЦБ; -технологии работ по монтажу аппаратуры систем СЦБ и исполнительных устройств; -способов устранения повреждений устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |
| ПК 4.2. Выполнение работ по профессии Электромонтажник систем централизации и блокировки | Практический опыт: - установки и монтажа оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и резервного электропитания. - проведения пусконаладочных работ при установке технических средств сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и резервного электропитания. Умения: - устанавливать, монтировать и присоединять шкафы ввода блокировки приборов и релейных полок, а также батарейных колодцев; - регулировать различные устройства электросигнализации и сигнальные автоблокировки; - проводить проверку по электрическим схемам; - монтировать муфты, дроссельные клапаны и заземления для всех типов устройств; - прокладывать и разделять сигнальные провода в любых подвидах муфт; - подключать и проверять кабельные жилы с расшивкой и дальнейшей прозвоном. Знания: - электрических схем для монтажа оборудования и способы их тестирования; - устройств электроаппаратов, видов крепежа арматуры, типов электро- и пневмоинструментов; - способов проверочных работ и вариантов наладки приборов для автоматических сигнализационных устройств и управления; - последовательности проверки проводки; - правил ведения работ в зонах | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | повышенной опасности; - ТУ на передачу в эксплуатацию инженерных коммуникаций. |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |

Окончание

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение. Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. | Оформление дневников в соответствие с программой учебной практики. Зачет учебной практике. |